Oferta dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116 na dostawę sprzętu: pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.

Złożona przez …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………......

| L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec centralnego ogrzewania wraz z osprzętem | Szt. | 1 |  |  |  |  |

Parametry pieca i osprzętu:

- Automatyczny fabrycznie nowy piec centralnego ogrzewania na paliwo stałe eko-groszek, moc nominalna 30 do 38 kw, lewy zasobnik, regulowany zakres mocy, sprawność cieplna co najmniej 84 %, certyfikat energetyczno-emisyjny, max. Temperatura wody 95 oC, min. temperatura wody 56 oC, max ciśnienie robocze 0,2 Mpa, pojemność kosza zasypowego, co najmniej 200 kg, wymiary gabarytowe pojedynczych (nierozbieralnych) elementów nie mogą być większe niż: wysokość 1300 mm, głębokość lub szerokość: przynajmniej jeden z wymiarów musi być mniejszy niż 790 mm przy czym drugi nie może przekraczać 950 mm, napięcie zasilania 230V, gwarancja, co najmniej 5 lat na wymiennik, dwa lata na elektronikę, retorta żeliwna, wymiennik wykonany z co najmniej 6mm stali kotłowej.

- Obieg obejścia pompy c.o z zaworem odcinającym wraz z filtrem, zaworem odcinającym, śrubunkami na standardową pompę 25 (1") z rozstawem pomiędzy śrubunkami - 180 mm.

- Pompa obiegowa z automatyczną regulacją w zakresie 25-60, energooszczędna, gwarancja, co najmniej 5 lat.

- Zawór 4 drogowy 1’’ mieszający.

- Zawór bezpieczeństwa.

- Zawór spustowy wody z pieca.

Sprzedawca oświadcza, że wymieniony sprzęt dostarczy na koszt i własne ryzyko do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116 w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2013 r.

Pieczęć, data i podpis osoby składającej ofertę