|  | ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WOLNOSTOJACEJ CHŁODNI KONTENEROWEJ Z PRZEDSIONKIEM |
| --- | --- |
| Nasz znak: | PIW-GZ.2110-9/18 |

Nazwa i adres Zamawiającego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116

Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chłodni kontenerowej,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: chłodnia kontenerowa - 1 szt.

- Wymiary zewnętrzne chłodni:  długość  L = 4 000 mm, szerokość S = 2 000 mm, wysokość H = 2 700 mm,

- Wymiary wewnętrzne chłodni: długość L = 3 800 mm, szerokość S = 1 800 mm, wysokość H = 2 400 mm.

- Część chłodnicza o  wymiarach: długość L = 2 550 mm, szerokość S = 1 800 mm.

- Część socjalna: długość L = 1 150 mm, szerokość S = 1 800 mm.

- Kontener z daszkiem o długości 1 m /całkowita długość komory z daszkiem 5 000 mm/.

- Konstrukcja z płyt warstwowych grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym.

- Podłoga z płyty warstwowej poliuretanowej i blachy kwasoodpornej jednostronnie.

- W chłodni drzwi chłodnicze o szerokości 900 mm.

- Kontener wyposażony w urządzenia chłodnicze zasilane napięciem 230 VAC.

Dodatkowe wyposażenie

- umywalka z blachy kwasoodpornej w części socjalnej,

- przepływowy podgrzewacz wody zasilany nap. 230 V,

- kolejkę w kształcie litery U do zawieszania haków,

- komplet haków w ilości 15 sztuk ,

- wciągarkę linową elektryczną o udźwigu do 500k g zainstalowaną nad wejściem chłodni,

- elektroniczną wagę do 300 kg,

- instalację elektryczną i oświetleniową poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych wewnątrz chłodni,

- sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od +10 st. C do - 5 st. C

- rozdzielnicę główną elektryczną zamontowaną w przedsionku chłodni,

- komplet kluczy do obu drzwi (2x),

- blat do pisania,

- elektroniczny licznik zużycia energii,

- apteczka,

- instrukcje: BHP, mycia rąk, udzielenia pierwszej pomocy i podgrzewacza wody

- Termin wykonania zamówienia.

15 grudzień 2018 r.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy chłodnię do siedziby Zamawiającego.

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia i wynosić będzie minimum 2 lata.

- W ofercie należy podać cenę brutto w PLN.

- Kryterium oceny ofert - najniższa cena.

- Ofertę należy złożyć do 25.06.2018 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres  zawierie.piw@wetgiw.gov.pl lub faksem na nr 32/6723555 lub pisemnie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu, ul. Paderewskiego 116, 42-400 Zawiercie

# Text boxes

Zawiercie, 18 czerwiec 2018 roku.